МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАКАССКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –

ФИЛИАЛ ФГАОУ ВПО «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБОРУДОВАНИЕ 
ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ

Методические указания 
к выполнению дипломного и курсового проектирования

Абакан

2010

УДК 669.16.013.5

Д57

Рецензент

Е. М. Желтобрюхов, канд. техн. наук, доц., зав. каф «Машиностроительные и металлургические технологии» ХТИ – филиала СФУ

Д57            Оборудование литейных цехов : метод. указания к выполнению дипломного и курсового проектирования / сост. А. В. Добрынина, С. А. Попов ; Сиб. федер. ун-т, ХТИ – филиал СФУ. – Абакан : РИО ХТИ – филиала СФУ, 2010. – 36 с.

Приведены краткие теоретические сведения для выполнения конструкторской части дипломного проекта и курсового проекта  по дисциплине  «Оборудование литейных цехов», даны рекомендации по оформлению и порядку выполнения курсового проекта, представлена методика расчетов на прочность наиболее нагруженных деталей оборудования. В качестве примера приведен расчет смесителя для приготовления формовочных и стержневых смесей.

Предназначены для студентов специальности 150204.65 «Машины и технология литейного производства» и направлений подготовки бакалавров 150400.62 «Металлургия», 150700.62 «Машиностроение» (профиль МиТЛП).

669.16.013.5

Рекомендовано к изданию

Редакционно-издательским советом ХТИ – филиала СФУ

© ХТИ – филиал СФУ, 2010

Печатается в авторской редакции

Корректор Н. А. Решетникова

Подп. в печать 30.12.2010. Формат бумаги 60×84/16. Бумага тип. № 1.

Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 1,8. Тираж 50 экз. Заказ                   С 91

Редакционно-издательский отдел Хакасского технического института –

филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

Отпечатано в полиграфической лаборатории ХТИ – филиала СФУ

655017, Абакан, ул. Щетинкина, 27

I. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Используемые в заданиях чертежи общих видов и отдельных узлов того или иного технологического оборудования студент обязан получить на базовом предприятии за время прохождения конструкторско-технологической практики по окончании четвертого курса. Это, как правило, должны быть чертежи оборудования, выполняющего одну из технологических операций всего  процесса изготовления отливки тем или иным известным способом. За время прохождения практики студент обязан ознакомиться с полным технологическим циклом работы конкретного оборудования, знать его достоинства и недостатки. В целях устранения недостатков работы оборудования студент должен предложить свои рекомендации по модернизации отдельных узлов оборудования или предложить свои конструкторские предложения по решению конкретной проблемы.

Задание на курсовой проект приведено в прил. 3. В задании указывается объем графической части проекта и вопросы, подлежащие детальной проработке.

Задание подписывается руководителем  курсового проектирования, утверждается заведующим кафедрой.

2. СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЁМ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТА

При выполнении проекта не допускается замена  самостоятельной  творческой работы студента копированием готовых чертежей. Материалы базового предприятия, завода или другой организации могут быть справочными  или аналоговыми. Их можно представлять  для сравнения с другими вариантами того или иного конструктивного решения в целях повышения надежности, увеличения производительности, улучшения условий труда и т. д.

Курсовой проект  состоит из пояснительной записки и графической части. Объём расчетно-пояснительной записки составляет 25–30 страниц машинописного текста, изложенного на листах бумаги формата А4. Графическая часть включает в себя минимум пять листов. Один или два листа общего вида оборудования, дающего полное представление о работе основных узлов и агрегатов конкретного оборудования. Три-четыре чертежа отдельных узлов и один лист, на котором должны быть представлены детали, подвергаемые модернизации, или быстроизнашиваемые детали (в количестве не менее 3–4). Графическая часть выполняется на листах  формата А1.

Пояснительная записка включает:

1. Введение.

2. Технические характеристики и техническое описание полного технологического цикла работы оборудования с указанием его достоинств и недостатков. Описание конструкторско-технологических решений изменения или модернизации отдельных узлов оборудования, реализуемых в данном проекте.

3. Техническое описание работы машины в обязательном порядке должно содержать общий вид оборудования с указанием основных узлов, кинематическую и принципиальные пневматические, гидравлические или электрические схемы управления.

4. Анализ существующих и возможных вариантов схем машин и технико-экономическое обоснование выбранной схемы для дальнейшей разработки.

5. Составление и предварительный расчет циклограммы работы машины, определение  цикловой производительности машины.

6. Анализ рабочего процесса машины, расчет и выбор основных параметров машины: мощность двигателя, давление жидкости в гидроцилиндре, рабочий ход или обороты вращения вала, проходные сечения трубопроводов подвода сжатого воздуха или рабочей жидкости и т. д.

7. Обоснование выбора материала нагруженных деталей машины, расчет их на прочность и долговечность.

8. Обоснование выбора вида и типа подшипников в модернизируемом или тяжело нагруженном узле.

9. Обоснование и схема подвода смазки в узлы, подвергаемые трению.

10. Обоснование выбора системы управления машиной, аппаратуры управления и элементной базы, определение входных и выходных параметров  управления, расчет системы управления.

11. Обоснование принятых решений по БЖД.

12. Краткое указание по монтажу и техническому обслуживанию машины.

13. Проектные решения организационного и социального характера.

14. Заключение.

15. Спецификации к графической части курсового проекта.

Обоснование проектных решений должно быть представлено в виде сравнительных характеристик, разрабатываемых вариантов (по возможности  на основы оптимизационных расчетов с применением ПК) и показа их преимуществ по одному или нескольким показателям. Например, повышение производительности, надежности работы того или иного узла, снижения массы, улучшение условий труда и т. д.

В тех случаях, когда расчеты выполняются с использованием ПК, в этом разделе целесообразно приводить алгоритм(ы) решаемой задачи (решаемых задач) для расчета на ПК, программу и комментарий к ней.

В зависимости от типа технологического оборудования анализу, расчету и модернизации подвергаются отдельные узлы или агрегаты, обусловленные спецификацией данного оборудования. Все указанные технические решения, направленные на модернизацию, согласовываются с руководителем курсового или дипломного проекта и должны найти свое отражение в задании на курсовой или дипломный проект.

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕКТА

Рекомендуется следующий порядок расположения материалов расчетно-пояснительной записки:

- титульный лист (прил. 2);

- задание на курсовой проект (прил. 3);

- аннотация;

- оглавление.

Введение.

1. Техническое описание и техническая характеристика технологического оборудования.

2. Анализ существующих и возможных вариантов схем машин  и технико-экономическое обоснование выбранной схемы для дальнейшей разработки.

3. Проектная часть.

4. Расчетная часть.

5. Проектные решения организационного, экономического и социального характера.

6. Заключение:

- список использованных проектных материалов и литературы;

- спецификация чертежей;

- приложения.

Расчетно-пояснительная записка должна соответствовать требованиям ГОСТ 7.1–2003 и излагаться технически грамотно, четко и сжато. Расчеты следует иллюстрировать расчетными схемами или эскизами. Сокращение слов в тексте, кроме общепринятых, недопустимо.

Формулы пишутся  на отдельной строке в следующем порядке: сначала формулу приводят в общем виде, затем в неё подставляют числовые значения входящих параметров, после чего указывается результат и размерность.

Формулы, на которые делаются ссылки в тексте, нумеруют арабскими  цифрами в круглых скобках. В экспликации значение символов  формул и числовых коэффициентов приводят  непосредственно под формулой, в той последовательности, в которой они даны в формуле. Первую строку экспликации начинают со слова «где». Размерность  одного и того же параметра должна быть  постоянной.

Пример. Определим мощность, необходимую для перемещения плужков по смеси, по следующей формуле [4]:

где  – коэффициент, с/см3;  – коэффициент, Вт∙см3/(кг∙с);  = 3200;  – вес замеса, кг.

Библиографический список составляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003.

Пример. Шуляк, В. С. Проектирование литейных цехов [Текст] : учеб. пособие / В. С. Шуляк. – М. : МГИУ, 2007. – 92 с.

В него включают использованные источники (литература, стандарты, методические разработки и т. п.), которые в списке располагают в порядке использования их в тексте записки. Номер источника в тексте ставят в прямых скобках.

Сведения о книгах (монография, учебники, справочники и т. д.) включают: фамилию и инициалы автора(ов) в именительном падеже, название, место издания, издательство и год издания, количество страниц. Заглавие приводится в том виде, в котором оно дано на титульном листе. Наименование места издания приводится полностью в именительном падеже.

Библиографическое описание статьи из периодического издания следующее: фамилия и инициалы автора(ов), название статьи, название  издания (журнала), серия (если таковая имеется), год выпуска, страницы (указывают первую и последнюю, разделенные тире).

Сведения о стандарте (технических условиях, руководящих технических материалах – РТМ) включают в себя: обозначение и наименование стандарта (технические условия  и другая документация). Библиографическое описание проектной документации следующее: вид документации, организация, выпустившая документацию, город, год выпуска. В пояснительной записке должны быть ссылки на все графические работы.

Все страницы (кроме титульного листа) нумеруются арабскими цифрами, при этом отсчет ведется  с титульного листа. Оформление должно соответствовать нумерации разделов текста.

Записку автор пишет и оформляет на компьютере на одной стороне  писчей бумаги формата А4 (270×210), оставляя поля: размер левого поля – 30 мм, правого – не менее 10 мм, размеры верхнего и нижнего полей – не менее 15 и 20 мм соответственно. Записка должна быть сшита и иметь плотную обложку.

Проекты с пояснительными записками, не оформленными в соответствии с изложенными требованиями, к защите не допускаются.

Чертежи выполняются в полном соответствии с ГОСТами, ЕСПД, ЕСКД и методическими указаниями по оформлению чертежей. Все чертежи должны иметь соответствующее количество проекций, дающих полное представление о (агрегате, узле, детали и т. д.). На чертежах проставляются все размеры, обозначения и  указания о допусках и посадках, чертеж выполняют на стандартных листах чертежной бумаги. Масштабы чертежей согласовывают с руководителем. На каждом чертеже ставят  стандартную подпись (штамп) по ГОСТу.

4. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТИРОВАНИЕМ

Руководитель проекта выдает студенту задание, с подписью руководителя проекта и заведующего кафедрой, отмечает дату выдачи задания.

Во время первого собеседования  со студентом руководитель выясняет степень подготовки студента к выполнению проекта, сообщает о порядке выполнения задания, предоставляет студенту список необходимой литературы, раскрывает значение проекта, требования, предъявляемые к нему. Для каждого студента устанавливается индивидуальный график выполнения проекта с указанием времени на выполнение отдельных этапов  проектирования и сроков контроля за их выполнением.

Трудоемкость каждого этапа оценивается в процентах (25 %, 50 % 75 %,100 %).

В течение всего срока проектирования для всех студентов организуются индивидуальные консультации, которые должны представлять собой не натаскивание студента, а способствовать развитию творческой инициативы и самостоятельности.

Студент обязан являться с имеющимся материалом к руководителю на консультацию и отчитываться о ходе выполнения работы в указанные сроки. Руководитель делает соответствующие отметки в кафедральном журнале.

Студент, закончивший работу над проектом, подписывает его и передает для проверки руководителю.  Если проект удовлетворяет  требованиям, предъявляемым к  нему, то допускается к защите, а руководитель ставит подпись в записке и чертежах. Если выполненная работа не отвечает предъявляемым к ней требованиям, то руководитель отдает работу на исправление, предварительно в письменной форме указав на допущенные ошибки. Студенты, не представившие в условленные сроки курсовой проект, считаются  имеющими академическую задолженность.

5. ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ

Проект защищается перед комиссией, состоящей из 2–3 преподавателей кафедры, назначенных заведующим кафедрой, желательно при непосредственном участии руководителя проекта и в присутствии других студентов, работающих над выполнением аналогичных курсовых проектов.

В ходе защиты студент делает сообщение (6–10 мин.), отвечает на вопросы членов комиссии.

Продолжительность защиты не более 30 минут. Оценки проставляются в зачетную книжку с подписью председателя  комиссии. Учитывается правильность и оригинальность принятых решений, самостоятельность, инициатива, степень сложности проекта, качество выполненных чертежей, соблюдение ГОСТов, ЕСПД, ЕСКД, качество выполненных расчетов, оформление расчетно-пояснительной записки, ответы на вопросы при защите, а также отношение студента к работе над проектом  в течение семестра.

В случае получения студентом при защите  неудовлетворительной оценки, вопросы о возможности  повторной защиты и сроках её проведения решаются деканом.

В случае когда кафедра признает нецелесообразность повторной защиты одного и того же проекта, студент с разрешения декана получает новое задание на курсовой проект. Сроки защиты проекта в этом случае согласовываются  с кафедрой.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

По итогам защиты в присутствии руководителей проектов проводится собрание  студенческой группы  с анализом и обзором результатов. Рассмотрев примеры лучших и худших проектных решений, анализируются типичные недостатки и ошибки. Одновременно  рассматриваются недостатки организационного характера, связанные с нарушением графика, несистематической работы и т. д. Итоги курсового проектирования обсуждаются на заседании кафедры, где принимают соответствующие решения.

Защищенные проекты сдаются секретарю кафедры (учебному мастеру). Выдача хранящихся на кафедре курсовых проектов другим студентам не разрешается.

Лучшие проекты могут вывешиваться в аудитории курсового проектирования и дипломного проектирования в качестве образцов.

II. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА

Объектом конструкторской части проекта является автоматизированное или автоматическое технологическое оборудование, предназначенное для реализации разработанного в технологической части проекта, изготовления отливки или для реализации одного из технологических процессов изготовления отливок или его части, разработанных в проектной части проекта. Как правило, в качестве объекта в конструкторской части проекта выбирается машина или узел автоматической линии или автоматического комплекса, действующие в литейном цехе базового предприятия и предполагаемые для использования в модернизированном виде. При выборе объекта для конструкторской части дипломного проекта необходимо отразить следующие вопросы:

– анализ конструкции машины и технико-экономическое обоснование выбора конструктивно-технологической и структурно-компановочной схемы машины;

– анализ рабочего процесса и расчет параметров машины и ее узлов;

– разработку конструкции узлов и машины в целом;

– расчет узлов и деталей машин на прочность, точность и долговечность;

– расчет циклограммы работы и производительности машины;

– принципиальная схема (пневматического, гидравлического и электрического) управления работой машины в наладочном и автоматическом режимах;

– разработку мероприятий по повышению надежности технологических узлов и машины в целом, а также мероприятий по технике безопасности;

– уточнение основных показателей работы модернизированной машины или оборудования, в том числе производительности, установочной мощности, расхода энергоносителей, материалоемкости, ремонтопригодности.

Конструкторская часть дипломного проекта должна обязательно содержать оригинальные разработки, выполненные студентом на основании анализа принятой для модернизации машины и наблюдений за ее работой во время прохождения практики на базовом предприятии.

Одним из разделов в конструкторскую часть может входить исследование, которое было выполнено студентом на базовом предприятии или по плану НИР кафедры.

1. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Расчетно-пояснительная записка к конструкторской части дипломного проекта должна содержать:

– задание на конструкторскую часть, которое включает в себя наименование и область применения объекта, например, «Дробеметный барабан для очистки головки блока цилиндров»; источник разработки, например, «Дробеметный барабан мод. 42213 периодического действия»; технические требования, где должны быть указаны особенности конструктивного устройства машины и ее составных частей (например, установить питатель для загрузки дробеметного барабана или выгрузку отливок из барабана производить в промежуточную емкость); технико-экономические показатели, такие как производительность, время обработки, установленная мощность и т. д.

– анализ существующих и возможных вариантов схем машин и технико-экономическое обоснование выбранной схемы для дальнейшей разработки;

– составление и предварительный расчет циклограммы работы машин, определение цикловой производительности машины;

– анализ рабочего процесса машины, расчет и выбор основных параметров машины: мощность двигателя, давление жидкости в гидроцилиндре, рабочий ход или обороты вращения вала, проходные сечения трубопроводов подвода сжатого воздуха или рабочей жидкости и т. д.;

– обоснование выбора материалов нагруженных деталей машины, расчет их на прочность и долговечность;

– обоснование выбора системы управления машиной, аппаратуры управления и элементной базы, определение входных и выходных параметров управления, расчет системы управления;

– обоснование принятых решений по БЖД;

– краткое указание по монтажу и техническому обслуживанию машины.

Задание на конструкторскую часть проекта разрабатывается студентом и утверждается руководителем дипломного проекта.

2. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В графической части конструкторской части дипломного проекта должны быть представлены:

– общий вид машины (паспортный чертеж), подлежащей модернизации или принятой за прототип;

– чертежи основных узлов машины, вновь спроектированных и разработанных;

– общий вид модернизированной или вновь разработанной машины (эскизный проект);

– кинематическая, принципиальные пневматическая, гидравлическая или электрическая схемы управления.

В графической части могут быть представлены методика и результаты выполненного студентом исследования какого-либо узла машины или отдельных параметров машины в виде графиков или таблиц. Общий вид машины необходимо представить на паспортном или эскизном чертеже. Масштаб, количество проекций, разрезов и сечений должны быть выбраны такими, чтобы чертежи давали полное представление о конструкции машины в целом и всех ее узлов. На чертежах указываются габаритные, присоединительные и монтажные размеры, длина хода подвижных частей машины и крайнее их положение.

Чертежи оригинальных разработанных узлов и деталей машины выполняются на уровне технического проекта по ЕСКД, количество проекций, разрезов и сечений должно быть достаточным для выполнения рабочих чертежей. Стандартные (в основном, крепежные) детали показываются на чертежах условно в соответствии с требованиями ЕСКД. На чертежах узлов должны быть указаны габаритные и присоединительные размеры, допуски и посадки, а также размеры, определяющие технические возможности узла или другой рабочей части машины. На чертежах системы управления необходимо показать: кинематическую схему машины с указанием и позиционным обозначением приводов и конечных выключателей; принципиальную электрическую или пневматическую, или гидравлическую схемы с аппаратурой управления и защиты; циклограмму работы машины, таблицу включений, принципиальную схему управления машиной. Выбор конкретной схемы управления машиной и сопутствующей документации определяется руководителем проекта совместно с дипломником.

Примерное распределение графического материала конструкторской части проекта может быть следующим: общий вид машины, принятой для совершенствования или модернизации – 1 лист, чертежи узлов машины, разработанных или модернизированных дипломником – 1–2 листа, чертеж модернизированной или вновь разработанной конструкции машины – 1–2 листа, чертежи схемы управления, циклограмма – 1–2 листа [1].

3. ВЫБОР МАТЕРИАЛА НАГРУЖЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ, 
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ

При работе машины рабочие нагрузки посредством зубчатых колес, шкивов, звездочек и барабанов передаются на валы и оси. Поэтому наиболее целесообразно будет провести расчет вала или оси рабочего агрегата (галтовочного барабана, шаровой мельницы, привода бегунов и т. п.).

В конструкторской части дипломного проекта, как правило, размеры валов, воспринимающих нагрузки, уже известны. Если дипломник не вносит изменения в конструкцию валов, то ему следует выполнить лишь проверочный расчет валов.

По конструкции различают валы и оси гладкие (рис. 1) и фасонные или ступенчатые (рис. 2), а также сплошные и полые. Образование ступеней связано с закреплением деталей на валу или самого вала в осевом направлении, а также с возможностью монтажа детали при посадках с натягом. Полыми валы изготовляют для уменьшения массы или в тех случаях, когда через вал пропускают другую деталь, подводят масло и пр.

Рис. 1

Рис. 2

Прямые валы изготовляют преимущественно из углеродистых и легированных сталей. Чаще других применяют сталь Ст5 для валов без термообработки; сталь 45 или 40Х для валов с термообработкой (улучшение); сталь 20 или 20Х для быстроходных валов на подшипниках скольжения, у которых цапфы цементируют для повышения износостойкости. Механические характеристики материалов см. в прил. 1 табл. 1 [2].

3.1. Проектный расчет валов

При проектном расчете обычно известны вращающий момент Т или мощность Р и частота вращения п, нагрузка и размеры основных деталей, расположенных на валу (например, зубчатых колес). Требуется определить размеры и материал вала.

Основной расчетной нагрузкой являются моменты Т и М, вызывающие кручение и изгиб. Влияние сжимающих или растягивающих сил обычно мало и не учитывается.

Для выполнения расчета вала необходимо знать его конструкцию (места приложения нагрузки, расположение опор и т. п.). В то же время разработка конструкции вала невозможна без хотя бы приближенной оценки его диаметра. На практике обычно используют следующий порядок проектного расчета вала.

1. Предварительно оценивают средний диаметр вала из расчета только на кручение при пониженных допускаемых напряжениях (изгибающий момент пока не известен, так как неизвестны расположение опор и места приложения нагрузок) [2].

Напряжения кручения

или

обычно принимают:  Н/мм2.

Предварительно оценить диаметр проектируемого вала можно, также ориентируясь на диаметр того вала, с которым он соединяется (валы передают одинаковый момент Т). Например, если вал соединяется с валом электродвигателя (или другой машины), то диаметр его входного конца можно принять равным или близким к диаметру выходного конца вала электродвигателя.

2. После оценки диаметра вала разрабатывают его конструкцию.

3. Выполняют проверочный расчет выбранной конструкции, и, если необходимо, вносят исправления. При этом учитывают, что диаметр вала является одним из основных параметров, определяющих нагрузочную способность.

3.2. Проверочный расчет валов

Проверочный расчет на прочность выполняют на совместное действие изгиба и кручения. При этом расчет отражает разновидности цикла напряжений изгиба и кручения, усталостные характеристики материала, размеры, форму и состояние поверхности валов.

Цель расчета: определить коэффициенты запаса прочности в опасных сечениях вала и сравнить их с допускаемыми.

Выбор расчетной схемы и определение расчетных нагрузок. Расчет валов базируют на тех разделах курса сопротивления материалов, в которых рассматривают неоднородное напряженное состояние и расчет при переменных напряжениях. При этом действительные условия работы вала заменяют условными и приводят к одной из известных расчетных схем. При переходе от конструкции к расчетной схеме производят схематизацию нагрузок, опор и формы вала. Вследствие такой схематизации расчет валов становится приближенным.

Напомним, что в расчетных схемах используют три основных типа опор: шарнирно-неподвижную, шарнирно-подвижную, защемление или заделку. Защемление применяют иногда в опорах неподвижных осей. Для вращающихся осей и валов защемление не допускают.

Выбирая тип расчетной опоры, необходимо учитывать, что деформативные перемещения валов обычно весьма малы, и если конструкция действительной опоры допускает хотя бы небольшой поворот или перемещение, то этого достаточно, чтобы считать ее шарнирной или подвижной. При этих условиях подшипники, одновременно воспринимающие осевые и радиальные нагрузки, заменяют шарнирно-неподвижными опорами, а подшипники, воспринимающие только радиальные нагрузки, – шарнирно-подвижными.

Действительные нагрузки не являются сосредоточенными, они распределены по длине ступицы, ширине подшипника и т. п. Расчетные нагрузки рассматривают обычно как сосредоточенные.

В качестве примера рассмотрим расчет быстроходного вала привода шнековой дробилки (рис. 3). Вал 2 соединяется с валом электродвигателя посредством втулочно-пальцевой муфты 3. На вал действуют силы Ft , Fr и Fa от зубчатого зацепления шестерни 1 с зубчатым колесом (на рис. не показано), крутящий (вращающий) момент Т и сила от муфты FM .

От конструкции вала перейдем к расчетной схеме с учетом условных обозначений и допущений.

Векторы сил Fr и Fa расположены в вертикальной плоскости (в плоскости чертежа), а вектор окружной силы Ft – в горизонтальной плоскости. Вектор силы FM расположен в плоскости смещения рассчитываемых к нему валов. Положение этой плоскости на стадии расчетов определить невозможно, оно может быть любым, так как зависит от случайных неточностей монтажа. В связи с этим расчетную схему вала целесообразно представить в виде трех отдельных схем – см. рис. 3. (При практических расчетах принимают, что сила FМ действует либо в горизонтальной, либо в вертикальной плоскости).

Под каждой из трех расчетных схем построены эпюры изгибающих моментов, действующих в трех указанных выше плоскостях. По этим эпюрам легко определить суммарные изгибающие моменты в любом сечении вала.

Эпюру крутящих моментов строим на основании  (где d1 – делительный диаметр шестерни).

С помощью построенных эпюр определяем опасное сечение вала – это сечения I-I, где действуют максимальные моменты. Суммарный изгибающий момент в этом случае можно определить по формуле [2]:

Расчет на прочность. На практике установлено, что для валов основным видом разрушения является усталостное. Статическое разрушение наблюдается значительно реже. Оно происходит под действием случайных кратковременных перегрузок. Поэтому для валов расчет на сопротивление усталости является основным.

При расчете на сопротивление усталости необходимо прежде всего установить характер цикла напряжений. Вследствие вращения вала напряжения изгиба в различных точках его поперечного сечения изменяются по симметричному циклу, даже при постоянной нагрузке (исключение составляют случаи, когда нагрузка вращается вместе с валом).

Напряжения кручения изменяются пропорционально изменению нагрузки. В большинстве случаев трудно установить действительный цикл нагрузки машины в условиях эксплуатации. Тогда расчет выполняют условно по номинальной нагрузке, а циклы напряжений принимают – симметричным для напряжений изгиба (рис. 4, а) и отнулевым для напряжений кручения (рис.4, б). Выбор отнулевого цикла для напряжений кручения обосновывают тем, что большинство машин работает с переменным вращающим моментом, а знак момента изменяется только у реверсивных машин. Неточность такого приближенного расчета компенсируют при выборе запасов прочности.

Приступая к расчету, предположительно намечают опасные сечения вала, которые подлежат проверке (сечения I–I и II–II; рис. 3). При этом учитывают характер эпюр изгибающих и вращающих моментов, ступенчатую форму вала и места концентрации напряжений.

а                                                     б

Рис. 4

Для опасных сечений определяют запасы сопротивления усталости и сравнивают их с допускаемыми [3]. При совместном действии напряжений кручения и изгиба общий коэффициент запаса прочности в опасном сечении определяют по формуле:

где

– коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям (запас сопротивления усталости при изгибе);  – коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям (запас сопротивления усталости при кручении)/

Согласно принятому выше условию (рис. 4), при расчете валов

W – осевой момент сопротивления сечения вала (прил. 1 табл. 2);  – полярный момент сопротивления сечения вала (прил. 1 табл. 2);

и  – пределы выносливости в расчетном сечении вала, Н/мм2:

где  и  – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения, Н/мм2. Их определяют по табл. 1 (прил. 1) и по приближенным формулам:

и  – коэффициенты концентрации нормальных и касательных напряжений для расчетного сечения вала:

для валов с поверхностным упрочнением

для валов без поверхностного упрочнения

где  и  – эффективные коэффициенты концентрации напряжений. Они зависят от размеров сечения, механических характеристик материала и выбираются по табл. 3 прил. 1;  – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения (прил. 1 табл. 4);  – коэффициент влияния шероховатости (прил. 1 табл. 5);  – коэффициент влияния поверхностного упрочнения (прил. 1 табл. 6).

4. РАСЧЕТ СМЕСИТЕЛЯ

Проверить на прочность вертикальный приводной вал бегунов модели 114М.

Исходные данные: вес замеса G = 1200 кг; частота вращения вертикального вала nв.в = 18 об/мин; диаметр чаши Dч = 2800 мм; число катков – 2; диаметр катка Dк = 900 мм; ширина катка В = 400 мм.

Рис. 5. Кинематическая схема привода бегунов:

1 – электродвигатель, 2 – редуктор, 3 – конические шестерни, 4 – катки, 5, 6 – плужки,               7 – кривошип, 8 – кронштейн кривошипа,  9 – регулирующий винт, 10 – разгрузочные дверки днища чаши

4.1. Кинематический расчет привода бегунов

Мощность привода смесеприготовительных машин зависит от массы замеса, свойств приготовляемой смеси, площади чаши, расположения и числа плужков, размеров катков и места их установки, частоты вращения вертикального вала и других факторов.

Для подбора мощности электродвигателя необходимо найти общую мощность. Мощность привода вращения вертикального вала выражена формулой [4]:

(1)

где Nх.х – мощность холостого хода, кВт; определяется КПД электродвигателя и потерями на трение в механизмах машины; для серийно выпускаемых бегунов Nх.х = 2,5-3,0 кВт; Nпл – мощность, необходимая для перемещения плужков по смеси, кВт; Nкач – мощность, необходимая для качения катков, кВт; Nск – мощность, необходимая для преодоления трения скольжения катков, кВт; βпот – коэффициент, учитывающий дополнительные потери на трение в редукторе, подпятниках и подшипниках центрального вала при работе машины под нагрузкой, βпот = 0,03–0,05.

Определим мощность, необходимую для перемещения плужков по смеси, по следующей формуле [4]:

где k – коэффициент, с/см3; k =1,75 × 10-6; μпл – коэффициент, Вт∙см3/(кг∙с); μпл = 3200; G – вес замеса, кг.

Nпл = = 6,72 кВт.

Определим мощность, необходимую для качения катков по смеси, по следующей формуле [4]

где λ – коэффициент учитывающий влияние свойств смеси; λ = 1,792; ηкач – коэффициент,  кВт/ кг , ηкач =; G – вес замеса, кг.

Nкач = = 24,65 кВт.

Определим мощность необходимую для преодоления трения скольжения катков по формуле [4]:

где f – коэффициент трения движения катка по смеси, f =0,35; νск – коэффициент, кВт, νск = 4,6;

Nск = 4,6∙0,35 = 1,61 кВт.

Подставляя все полученные значения в формулу (1), получим:

N = 3 + (6,72+ 24,65 + 1,61)∙1/(1 – 0,05) = 37,72 кВт.

По полученной мощности N = 37,72 кВт  по ГОСТ 19523–81 выбираем электродвигатель трёхфазный асинхронный короткозамкнутый серии 4А закрытый, обдуваемый с синхронной частотой вращения 1500 об/мин  типа 4А200LА с параметрами Nдв = 45 кВт и номинальной частотой вращения nдв = 1450 об/мин.

Определим общее передаточное число привода по формуле [2]:

где nдв – номинальная частота вращения двигателя, об/мин; nв.в – номинальная частота вращения вертикального вала бегунов, об/мин.

iоб = 1450/18 = 80,56.

Разобьем общее передаточное отношение привода на частные передаточные отношения для редуктора – iред = 20 (быстроходная пара i1 = 4,0; тихоходная пара – i2 – 5,0, коническая передача i2 = 4,0.

Отклонение составляет % < 3 %, что допустимо.

Определим частоты вращения, угловые скорости и вращающие моменты на всех валах привода [5].

Быстроходный вал редуктора:

nб = nдв = 1450 об/мин

Мб = Мдв = 45∙103/151,77 = 296,5 Н∙м.

Промежуточный вал редуктора:

nп = nб /i1 =1450/4 = 362,5 об/мин

Мп = Мб = 296,5 × 4 = 1186 Н∙м.

Тихоходный вал редуктора:

nТ = nп /i2 =362,5/5 = 72,5 об/мин

МТ = Мп = 1186 × 5 = 5930 Н∙м.

Ведущий вал конической передачи:

n1 = nТ = 72,5 об/мин

М1 = МТ = 5930 Н∙м.

Ведомый вал конической передачи (вертикальный приводной вал бегунов):

n2 = n1 /i3 =72,5/4=18 об/мин

М2 = М1× i3= 5930 × 4 =23720 Н∙м.

4.2. Расчет вертикального вала привода бегунов

# Выбор материала вала

В качестве материала вала, согласно рекомендациям [2], выбираем сталь 45.

Механические характеристики сталей для изготовления валов [2]:

σв = 890 МПа;

σт = 650 МПа;

σ–1 = 380 МПа.

# Определение реакций в опорах подшипников вертикального вала

Вертикальный вал рассчитывают для условий нормальной работы бегунов, а также для условий возможного действия случайной несимметричной нагрузки.

Составим расчетную схему вала: l1 = 70 мм, l2 = 180 мм, l3 = 160 мм.

Рис. 6

Находим силы, действующие на вал [3]:

силы от конической передачи

окружная сила

где Т = М2 = 23720 Н·м – вращающий (крутящий) момент на вертикальном вале;  – делительный диаметр колеса, мм, = 400 мм.

радиальная сила

где  – коэффициент,   здесь  – угол делительного конуса шестерни,

### осевая сила

где  – коэффициент,

консольная нагрузка от катков

Построим эпюры изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях и эпюру крутящих моментов по длине вала (рис. 7).

Рис. 7

1) Вертикальная плоскость

а) определяем опорные реакции

;

;

Проверка:

б) cтроим эпюру изгибающих моментов

;

2) Горизонтальная плоскость

а) определяем опорные реакции

;

;

Проверка:

б) cтроим эпюру изгибающих моментов

;

Определяем суммарные радиальные реакции

(кН);

(кН)

в) строим эпюру крутящих моментов

Мкр = М2 = Т = 23720 Н·м = 23,72 кН·м

Проверочный расчет вала на прочность [3]

Проверим прочность вала в наиболее опасном сечении, т. е. там, где действуют наибольшие моменты. Опасное сечение вала под подшипником «А».

Материал вала – сталь 45, d = 200 мм.

1. Определим напряжение в опасных сечениях вала

(а = (u = ,

где М – суммарный изгибающий момент, Н·м; кН·м; W – осевой момент сопротивления сечения вала, мм3. W = 0,1d3 = 800000 мм3.

(а = (u = =14,75 Н/мм2.

2. Определим касательное напряжение

(а  = ,

где Мк – крутящий момент, Н·м; Wр  – полярный момент инерции сопротивления вала, мм3. Wр = 0,2d3 = 1600000 мм3.

(а  ==7,41 Н/мм2.

3. Определим коэффициент концентрации нормальных и касательных напряжений (см. прил. 1, табл. 3, 4, 5, 6).

(К( )D  = ,

(К( )D  = ,

где К(, К( – эффективные коэффициенты концентраций напряжений; КD – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения; КF – коэффициент влияния шероховатости.

(К( )D  = ,

(К( )D  =.

4. Определим пределы выносливости

((-1)D  = (-1/ (К( )D,

((-1)D  = (-1/ (К()D = (0,58 (-1) /(К()D,

где (-1, (-1 – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения, Н/мм2.

((-1)D  = 380/5,1 = 74,51 Н/мм2,

((-1)D  = 220,4/3,7 = 59,57 Н/мм2.

5. Определим коэффициенты запаса прочности по нормальным и касательным напряжениям

S(  =((-1) D  / (а,

S(  =((-1) D  / (а,

S(  = 74,51/14,75 = 5,05

S(  = 59,57/7,41 = 8,04

6. Определим общий коэффициент запаса  прочности в опасном сечении

S  = ,

S  =  = 4,27

S = 4,27 ( [S] = 2,1 условие прочности выполнено.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Шуляк, В. С. Проектирование литейных цехов : учеб. пособие / В. С. Шуляк. – М. : МГИУ, 2007. – 92 с.

2. Иванов, М. Н. Детали машин : учебник для машиностроительных специальностей вузов / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. – М. : Высш. шк., 2008. – 408 с.

3. Шейнблит, А. Е. Курсовое проектирование деталей машин : учеб. пособие / А. Е. Шейнблит. –  2-е изд., перераб. и доп. – Калининград : Янтар. сказ, 2007. – 456 с.

4. Матвеенко, И. В. Оборудование литейных цехов : учеб. пособие / И. В. Матвиенко. – М. : МГИУ, 2006. – 172 с.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

## Таблица 1

S = 0,5d			l < S	                   	S = 0,5d

| Марка стали | Размер сечения S, мм, не более | Механические свойства (при поверхностной закалке относятся к сердцевине) | и | Термо- обработка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | твердость Н** | предел прочности | предел текучести |  |
|  |  | поверхности | сердцевины | , МПа | , МПа |  |
|  |  | Заготовка-поковка (штамповка или прокат) |
| 40 | 60 | 192...228 НВ |  | 700 | 400 | Улучшение |
| 45 | 80 | 170...217 НВ |  | 600 | 340 | Нормализация |
|  | 100 | 192...240 НВ |  | 750 | 450 | Улучшение |
|  | 60 | 241 ...285 НВ | — | 850 | 580 | » |
| 50 | 80 | 179...228 НВ | — | 640 | 350 | Нормализация |
|  | 80 | 228...255 НВ | — | 700...800 | 530 | Улучшение |
| 40Х | 100 | 230...260 НВ | — | 850 | 550 | » |
|  | 60 | 260...280 НВ | — | 950 | 700 | » |
|  | 60 | 50...59 HRC | 26...30 HRC | 1000 | 800 | Азотирование |
| 45Х | 100 | 230...280 НВ | — | 850 | 650 | Улучшение |
|  | 100...300 | 163...269 НВ | — | 750 | 500 | » |
|  | 300...500 | 163...269 НВ | — | 700 | 450 | » |
| 40ХН | 100 | 230...300 НВ | — | 850 | 600 | » |
| 100...300 | >241 НВ | — | 800 | 580 | » |
| 40ХН | 40 | 48...54 HRC |  | 1600 | 1400 | Закалка |
| 35ХМ | 100 | 241 НВ | — | 900 | 800 | Улучшение |
|  | 50 | 269 НВ | — | 900 | 800 | » |
|  | 40 | 45...53 HRC | — | 1600 | 1400 | Закалка |
| 40ХН2МА | 80 | > 302 НВ | — | 1100 | 900 | Улучшение |
|  | 300 | »217 НВ | — | 700 | 500 | » |
| 30ХГСА | 150 | 235 НВ | — | > 760 | > 500 | » |
|  | 60 | 270 НВ | — | 980 | 880 | » |
|  | 40 | 310 НВ | — | 1100 | 960 | » |
|  | 30 | 46...53 HRC | — | 1700...1950 | 1350...1600 | Закалка |
| 20Х | 60 | 56...63 HRC | — | 650 | 400 | Цементация |
| 12ХНЗА | 60 | 56...63 HRC | — | 900 | 700 | » |
| 25ХГТ | — | 58...63 HRC | — | 1150 | 950 | » |
| 38ХМЮА | — | 57...67 HRC | 30...35 HRC | 1050 Стальное литье | 900 | Азотирование |
| 45 Л | — | — | — | 550 | 320 | Нормализация |
| 30ХНМЛ | — | — | — | 700 | 550 | » |
| 40ХЛ | — | — | — | 650 | 500 | » |
| 35ХМЛ | — | — | — | 700 | 550 | » |

### Таблица 2

Осевые и полярные моменты сопротивления вала, мм2

| Сечение вала |  |  |
| --- | --- | --- |

## Таблица 3

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений и

|  |  | при ,Н/мм2 |  | при , Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 | 700 | 900 | 500 | 700 | 900 |

| Размеры |  | при , Н/мм2 |  | при , Н/мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 700 | 900 | 500 | 700 | 900 |
| Для эвольвентных шлицев и резьбы |
| Шлицы | 1,45 | 1,6 | 1,7 | 1,43 | 1,49 | 1,55 |
| Резьба | 1,8 | 2,2 | 2,45 | 1,45 | 1,6 | 2,0 |
| Для посадки с натягом |
| Диаметр вала d, мм |  |  |
| 30 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
| 50 | 3,3 | 3,95 | 4,6 | 2,45 | 2,8 | 3,0 |
| 100 | 3,3 | 3,95 | 4,6 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |

## Таблица 4

Коэффициент влияния абсолютных размеров 
поперечного сечения

| Напряженное состояние и материал | Диаметр вала d, мм |
| --- | --- |
|  | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Изгиб для углеродистой стали Изгиб для легированной стали Кручение для всех сталей | 0,88 0,77 0,77 | 0,85 0,73 0,73 | 0,81 0,70 0,70 | 0,76 0,67 0,67 | 0,71 0,62 0,62 |

## Таблица 5

Коэффициент влияния шероховатости

| Вид механической обработки | Параметр шероховатости поверхности Ra, мкм | , при , Н/мм2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 700 | 900 |
| Обточка Шлифование | 2,5...0,63 0,32...0,16 | 1,05 1,0 | 1,10 1,0 | 1,5 1,0 |

## Таблица 6

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения

| Вид упрочнения | сердцевины, Н/мм2 | гладкие валы | валы с концентрацией напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 1,5 | =1,8...2 |
| Закалка с нагревом ТВЧ | 600...800 800... 1000 | 1,5...1,7 1.3...1.5 | 1,6...1,7 -- | 2,4...2,8 -- |
| Азотирование | 900...1000 | 1,1...1,25 | 1.5...1.7 | 1,7...2,1 |
| Цементация | 700...800 1000... 1200 | 1,4...1,5 1,2...1,3 | -- 2,0 | — -- |

Приложение 2

Министерство образования и науки РФ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет»

Утверждаю

Заведующий кафедрой

__________

____________ 2011 г.

Кафедра: «Машиностроительные и металлургические технологии»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по «Оборудованию литейных цехов»

ТЕМА:

Выполнил _________________

Проверил__________________

Абакан, 2011

Приложение 3

Министерство образования и науки РФ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВПО

«Сибирский федеральный университет»

Кафедра «Машиностроительные и металлургические технологии»

ЗАДАНИЕ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине «Оборудование литейных цехов»

ТЕМА:

Студент_________________________группа_________________________

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Курсовое проектирование 	 3

1. Задание на выполнение курсового проекта 	 3

2. Состав, содержание и объём курсового проекта 	 3

3. Оформление проекта 	 5

4. Руководство проектированием 	 7

5. Защита проектов 	 8

6. Подведение итогов курсового проектирования 	 8

II. Конструкторская часть дипломного проекта 	 9

1. Расчетно-пояснительная записка 	 10

2. Графическая часть 	 11

3. Выбор материала нагруженных деталей, расчет на прочность 	 12

3.1. Проектный расчет валов 	 13

3.2. Проверочный расчет валов 	 14

4. Расчет смесителя 	 18

4.1. Кинематический расчет привода бегунов 	 18

4.2. Расчет вертикального вала привода бегунов 	 21

Библиографический список 	 28

Приложения 	 29

# Text boxes

Рис. 3

Fa

Fr

Ft

0

–1,38

6,66

Эпюра Мх, кН м

l1

l2

Ray

Rby

Rbx

l3

Rax

Fк

Fa

Fr

Ft

l1

l2

Ray

Rby

Rbx

l3

Rax

Fк

0

0

–9,7

4,2

Эпюра Му, кН м

0

0

23,72

Эпюра Мкр, кН м

Рис. 3